## Slide 1
ОРГАНИЗАЦИЯ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ И ВЕЩАНИЯ В АРКТИКЕ
А. Крылов
Директор ЦКС «Сколково»
сентябрь 2013

## Slide 2
ЗАДАЧИ АРКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ И ВЕЩАНИЯ
ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
создание и поддержание надежной системы связи и вещания в арктическом регионе;
создание и поддержание надёжной системы связи для органов государственной, региональной и местной власти;
создание дистанционных систем социальной инфраструктуры в здравоохранении, образовании и науке;
создание космической системы непосредственного звукового вещания России;
обеспечение широкополосного доступа в Internet в арктическом регионе;
создание и поддержание системы сбора данных со спутников ДЗЗ.
ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
обеспечение связи с воздушными, морскими и речными судами в арктическом регионе
навигационное обеспечение полетов гражданской авиации и передвижения наземного транспорта в арктическом регионе.
ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДВИЖНОЙ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ

## Slide 3: АРХИТЕКТУРА АРКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ И ВЕЩАНИЯ
Сотовые сети
РЕТРАНСЛЯТОРЫ
Центр управления сетью связи и полётом спутников
Диспетчерская связь, Internet , дифференциальные поправки
Авиа-диспетчерские сети
Ku
С
Ku
Ku
Вещание COFDM
Вещание TDM
Аутентификация
Мониторинг и управление
Вещание, Мониторинг и управление
Аутентификация, Мониторинг и управление
ЗС СКУ
Вещание
Загрузка и связь
VSAT
Ku
L, Ku
Internet
Ku
МЧС, МО
Космический сегмент

## Slide 4: ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТА АРКТИКИ

## Slide 5
ВИД НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ С ВЫСОКОЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ОРБИТЫ

## Slide 6
АРКТИЧЕСКИЕ СУДОХОДНЫЕ ТРАССЫ

## Slide 7: ЗОНА УСТОЙЧИВОЙ СВЯЗИ С ГЕОСТАЦИОНАРНЫХ КА (угол места 5º)

## Slide 8
МЧС, МВД, МО РФ, МИНТРАНС, РОСГИДРОМЕТ И ДРУГИЕ ФОИВ. Обеспечены всеми видами связи повсеместно, за исключением погранзаставы (Нагурская) и метеостанции (остров Хейса).
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.
Могут иметь все виды связи и вещания.
ПРЕДПРИЯТИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ, НЕФТИ И ГАЗОДОБЫЧИ, ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ, ОБРАЗОВАНИЯ и ТРАНСПОРТА.
Могут иметь все виды связи и вещания.
НАСЕЛЕНИЕ АРКТИКИ.
Может иметь все виды связи и вещания.
СУДА В АКВАТОРИИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ.
Имеют связь через спутниковые системы Inmarsat , Iridium и другие
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА.
Имеют все виды связи и вещания.
СЛУЖБЫ СБОРА ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ.
Имеют средства связи с низкой пропускной способностью.
ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ СВЯЗИ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

## Slide 9: УСЛУГИ СВЯЗИ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ . Реализовано везде. Нет на: заставе Нагурская; метеостанции на острове Хейса ; участке Северного морского пути около 250 км. Потенциал ≤ 100 человек.
ЗВУКОВОЕ ВЕЩАНИЕ . В стране отсутствует. Потенциал – вся Россия.
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ. Реализована всюду - Inmarsat , Iridium и другие спутниковые системы на LEO и GSO.
ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ и ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ. Реализована всюду - Inmarsat , Iridium и другие спутниковые системы на LEO и GSO.
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ. Реализована всюду - Inmarsat , Iridium и другие спутниковые системы на LEO и GSO.
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП В INTERNET. Может быть везде, кроме заставы Нагурская, метеостанции на острове Хейса и на участке Северного морского пути менее 150 миль.
ОБМЕН ДАННЫМИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ. В Арктике представлен спутниковой системой «Гонец». Потенциал – хороший.

## Slide 10
Chart: 
| 1979-2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Ряд 1 | 6.7 | 6.5 | 5.6 | 6 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 4.17 | 4.59 | 5.13 | 4.63 | 4.33 | 3.41 | 5.1 | 5.02
МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ АРКТИЧЕСКИХ ЛЬДОВ в МЛН КМ²
(по данным National Snow and Ice Data Center of the USA)

## Slide 11
НАСЕЛЕНИЕ ЗАПОЛЯРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
 | 1990 | 2015 | - Убыло/ +Прибыло
Мурманская область | 1 191 468 | 766 440 | - 425 028 (35.7%)
Архангельская область, в том числе Ненецкий национальный округ | 1 575 502 | 1 140 109 | - 435 393 (27.6%)
 | 51 993 | 43 392 | - 8 701 (16.7%)
Республика Коми | 1 261 024 | 864 238 | - 396 786 (31.5%)
Ямало-Ненецкий национальный округ | 489 161 | 539 953 | + 50 792 (10.4%)
Республика Саха (Якутия) | 1 111 480 | 956 712 | - 154 768 (13.9%)
Чукотский автономный округ | 162 135 | 50 759 | - 111 376 (68.7%)
ИТОГО | 5 842 763 | 4 361 603 | - 1 481 160 (25.3%)
За 25 лет население Заполярья сократилось на 25%,
достигло критического предела и продолжает снижаться

## Slide 12
Порт | Координаты |  | Население |  | Угол места, град | Связь, телевидение, Internet
 | с. ш. | в. д. | 1989 | 2014 |  | 
Мурманск | 68°58′ | 33°05′ | 468 039 | 299 148 | 12.5° (с точки 36°) | Есть в полном объёме
Игарка | 67°28′ | 86°34′ | 18 220 | 5 346 | 14.1° (с точки 86°) | Есть в полном объёме
Дудинка | 69°24′ | 86°11′ | 32 325 | 22 410 | 12.1° (с точки 86°) | Есть в полном объёме
Амдерма | 69°45′ | 61°40′ | 5 495 | 555 | 11.7° (с точки 59°) | Есть в полном объёме
Диксон | 73°30′ | 80°31′ | 4 449 | 664 | 7.8° (с точки 80°) | Может быть в полном объёме
Тикси | 71°38′ | 128°52′ | 11 649 | 4 660 | 9.4° (с точки 140°) | Может быть в полном объёме
Певек | 69°42′ | 170°19′ | 12 915 | 4 718 | 8.8° (с точки 140°) | Может быть в полном объёме
Провидения | 64°25′ | 173°13′ | 5 432 | 1 993 | 12.7° (с точки 140°) | Может быть в полном объёме
В портах и на судах Северного морского пути связь и вещание с ГСО создаются без особых проблем до 79° с.ш. Без устойчивой связи может остаться только участок Северного морского пути протяжённостью до 250 км |  |  |  |  |  | 
НАСЕЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ ВИДИМОСТИ ГЕОСТАЦИОНАРНЫХ СПУТНИКОВ В ПОРТАХ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

## Slide 13
Погранзастава, метеостанция | Координаты |  | Угол места | К-во людей | Связь, телевидение, Internet
 | с. ш. | в. д. |  |  | 
Метеостанция м. Желания (Новая Земля) | 76°57′ | 68°34′ | 4.1° КА 80° | 4-12 | Могут быть реализованы
Город Баренцбург (Шпицберген) | 78°04′ | 14°13′ | 3.2° КА 14° | 435 | есть
Застава (Земля Франца Иосифа) | 80°48′ | 47°36′ | 0.5° КА 49° | 25-30 | Могут быть реализованы
Метеостанция (о.Хейса Земля Фр Иосифа) | 80°34′ | 47°41′ | 0.7° КА 56° | 4-5 | Могут быть реализованы
Метеостанция (Северная Земля) | 79°32′ | 90°38′ | 1.7° КА 90° | 2 | Могут быть реализованы
Застава (о. Средний - Северная Земля) | 78°31′ | 91°11′ | 1.8° КА 90° | 20 | есть
Метеостанция (Мыс Челюскин) | 77°43′ | 104°18′ | 3.6° КА103° | 8-10 | Могут быть реализованы
Застава (Мыс Челюскин) | 77°43′ | 104°18′ | 3.6° КА103° | 30 | есть
Связь, телевещание и Internet создаются без особых проблем: 1) на погранзаставах Салехард, Нарьян-Мар, Игарка - 67⁰cш; Амдерма, Черский, Певек, мыс Шмидта, Талотахард, Дудинка, мыс Каменный, Алыкель, Усть-Кара – 69⁰cш; Чокурдах - 70⁰cш; о. Врангеля, Нижнеянск – 71⁰сш; Хатанга, Тикси, Новая Земля – 72⁰cш; Эклипс - 74⁰cш; Диксон - 73⁰cш; мыс Челюскин - 77⁰cш; о. Средний – 78.5⁰сш 2) на всех обитаемых метеостанциях Арктики |  |  |  |  | 
УСЛОВИЯ ВИДИМОСТИ ГЕОСТАЦИОНАРНЫХ СПУТНИКОВ
С СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОГРАНЗАСТАВ И МЕТЕОСТАНЦИЙ В АРКТИКЕ

## Slide 14
АРКТИКА И СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ
 |  | 1989 | 2014 | 2020 | 
 |  |  |  | останется | потребность
ЛЕДОКОЛЫ | атомные | 8 | 1т+2л | 1 / 3 строят | 6
 | дизельные | 9 | 3 | 2 | 18
Арктические (ледовые) суда |  | 90 | 40 | 30 | 90
Суда обеспечивающие работу СМП |  | 160 | 8-12 | --- | 140
МЕТЕОСТАНЦИИ |  | 114 | 51 | 50 | 110 - 120
Гидрометеорологическое обеспечение |  | + | нет | ? | 
Гидрографическое обеспечение |  | + | нет | ? | 
Аварийно-спасательная служба (море) |  | + | нет | ? | 
Обслуживание судов в портах |  | + | нет | нет | 
Аэродромное обеспечение |  | 20 | 3-5 | 3 | 20
Грузоперевозки, млн т |  | 6.7 | 1.2 | 1.5 | 15
Полезные ископаемые выше 78°с.ш. в Арктике не обнаружены
Ни одна из трёх ФЦП по развитию арктического флота не выполнена

## Slide 15
1. Пограничная застава НАГУРСКАЯ (Земля Фр Иосифа) – около 30 чел
2. Метеостанция на острове Хейса – до 6 человек (будет автоматическая)
3. Ледоколы при разовых походах на Северный полюс
4. Суда у мыса Челюскин на участке Северного морского пути (~300 км)
Примечание.
Самолёты имеют связь через спутниковую систему Iridium
ВЫВОДЫ:
Создавать орбитальную группировку на ВЭО на базе мощных спутников нецелесообразно
Проблемы связи и вещания могут решить малые спутники на ВЭО.
МПН должен иметь не более 3-5 транспондеров
РЕАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ СВЯЗИ
С ВЫСОКОЭЛЛИПТИЧЕСКИХ СПУТНИКОВ В АРКТИКЕ

## Slide 16: ГАРАНТИРОВАННЫЕ УГЛЫ ВОЗВЫШЕНИЯ ЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ ОРБИТЫ ТИПА «ТУНДРА».

## Slide 17
ВАРИАНТЫ СИСТЕМ
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ И ВЕЩАНИЯ В АРКТИКЕ

## Slide 18
1. СИСТЕМА АРКТИЧЕСКОЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ И ВЕЩАНИЯ
НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КА НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ
1. Потребность в услугах связи в арктической зоне невелика
2. Связь и вещания на всех стационарных объектах арктического региона
(о. Шпицберген, о. Северный,…) до 79.5º с.ш. обеспечивается в полном
объёме орбитальной группировкой геостационарных КА России
3. Связь и вещания на всех подвижных объектах (суда, самолёты,…) в
арктическом регионе обеспечиваются орбитальной группировкой КА
на ГСО и спутниками низкоорбитальных систем связи типа Iridium
4. Для улучшения условий связи на высокоширотных объектах связи
(до 81º с.ш.) необходимо доработать менее десяти антенных систем
(около $50000 на каждую). Для организации в Арктике качественной связи и вещания потребуется от 25 до 30 млн рублей.

## Slide 19
Орбитальная группировка три спутника
Фиксированная связь:
11 стволов С диапазона 9х40 мГц, 2х72 мГц
11 стволов Ku диапазона 6х36 мГц, 5х54 мГц
Непосредственное звуковое вещание:
6 стволов Ku диапазона 6х4.5 мГц
Подвижная спутниковая связь
15 стволов Ku диапазона 6х36 мГц, 3х54 мГц
По всей зоне обслуживания и углы видимости спутника не ниже 45о
Срок активного существования КА 15 лет
Мощность системы электропитания около 10 кВт, из них до 6 кВт МПН
Вес спутника около 2500 кг, в том числе МПН около 500 кГ
Цена спутника – около $180 млн
Цена развёртывания системы – около 30 млрд рублей
2. СИСТЕМА СВЯЗИ И ВЕЩАНИЯ (КА НА ВЭО ТИПА «ТУНДРА»)

## Slide 20: КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ
Масса спутника около 2500 кг
Масса полезной нагрузки до 500 кг
Мощность системы электропитания до 10 000 Вт
Мощность модуля полезной нагрузки до 6 000 Вт
Радиационные условия аналогичны ГСО
Орбита ВЭО (Тундра)
Период обращения 24 часа
Наклонение 63,40
Апогей ~ 47 170 км
Перигей ~ 24 440 км
Ориентация трехосная
Cрок активного существования 15 лет
Автономный полёт до 30 суток
Двигательная установка ЭРДУ
Запас топлива (ксенон) до 330 кг
Средства выведения Союз-2 с РБ Фрегат
Зенит с ДМ-SLБ
Протон с ДМ-03

## Slide 21
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СВЯЗИ И ВЕЩАНИЯ (КА НА ВЭО ТИПА «ТУНДРА»)
НЕДОСТАТКИ ПРЕДЛОЖЕННОЙ ГПКС СИСТЕМЫ СВЯЗИ И ВЕЩАНИЯ
1. Потребность в услугах связи в арктической зоне завышена в несколько раз
2. Связь и вещания на широтах до 79º сш могут обеспечить не только КА на ВЭО, но
и спутники на ГСО (например: о. Шпицберген, о. Северный, мыс Челюскин , …)
3. Аналогов системы непосредственного звукового вещания в Ku диапазоне в мире
нет. В мире аналогичные системы создаются только в S диапазоне.
4. На рынке отсутствуют недорогие следящие антенные системы малого диаметра. Их
нужно разработать и организовать производство.
5. Для полного покрытия региона необходима многолучевая (не менее двух) система,
что усложняет и удорожает наземную инфраструктуру сети
6. Обеспечение непрерывности передачи информации при переключении на другой КА
7. Создание и эксплуатация системы требует больших затрат, которые не окупятся
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ПРЕДЛОЖЕННОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ И ВЕЩАНИЯ
1. Высокий САС спутников - 15 лет.
2. Модуль полезной нагрузки имеет массу около 500 кг, энергопотребление около
6 кВт и может быть реализован на базе спутниковой платформы среднего класса.

## Slide 22
1. Основные характеристики КА, модуля полезной нагрузки и средств
выведения аналогичны системе связи на ВЭО типа «Тундра». Отличие
только в числе КА, используемых в системе – их 4
2. Цена развёртывания системы составит более 30 млрд рублей
3. Все недостатки системы на ВЭО присутствуют и в данной системе
4. Требование по обеспечению непрерывности передачи информации
при переключении на другой КА усиливается
5. Создание и эксплуатация системы связи и вещания типа «Молния»
требует больших средств, чем система на ВЭО «Тундра».
Затраты не окупаются
3. СИСТЕМА АРКТИЧЕСКОЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ И ВЕЩАНИЯ
НА БАЗЕ ЧЕТЫРЁХ КА НА ВЭО ТИПА «МОЛНИЯ»

## Slide 23: СПУТНИК: АНАЛОГИЧЕН СПУТНИКУ СИСТЕМЫ ТИПА «ТУНДРА»
Масса спутника около 2500 кг
Масса полезной нагрузки до 500 кг
Мощность системы электропитания до 10 000 Вт
Мощность модуля полезной нагрузки до 6 000 Вт
Радиационные условия аналогичны ГСО
Орбита ВЭО (Молния)
Период обращения 12 часов
Наклонение 63,40
Апогей ~ 39 370 км
Перигей ~ 500-800 км
Ориентация трехосная
Cрок активного существования 7 лет
Автономный полёт до 30 суток
Двигательная установка ЭРДУ
Запас топлива (ксенон) до 330 кг
Средства выведения Союз-2 с РБ Фрегат
Зенит с ДМ-SLБ
Протон с ДМ-03

## Slide 24
4. IRIDIUM - ГЛОБАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Орбитальное построение системы – шесть плоскостей по 11 КА.
Орбиты спутников круговые с наклонением 86.5° и высотой 780 км.
Количество лучей (каждый Ø 50 км), формируемых одним спутником: 48
СПУТНИК: масса 689 кг; ориентации – трёхосная; САС реальный - 15 лет.
Организация связи: L band: абонент - спутник; S band: спутник - абонент;
Ka band: спутник - земная станция - спутник; спутник - спутник
Система Iridium предназначена для предоставления услуг:
  телефонной связи и обмена короткими текстовыми сообщениями,
  приема SMS и передачи данных со скоростью 4800 бит/с,
  выход в Интернет и обмен электронной почтой,
  перенаправление вызова,
  поддержка сотовых стандартов и так далее
Общая стоимость развёртывания системы ~ $7 млрд
Iridium единственная в мире система спутниковой связи, покрывающая 100% поверхности Земли. Связь в океанах и на полюсах устойчивая.
C сентября 2012 года разрешено предоставления услуг в России.

## Slide 25
Достоинства:
100% покрытия земной поверхности единственная система в мире;
высокая надежность системы;
высокое качество услуг;
отсутствие роуминга;
не дорогая Земля, коммутация и маршрутизация проходит на спутнике;
низкая зависимость от наземных сетей из-за связи спутник-спутник;
работа в режимах GSM, CDMA, AMPS, N-AMPS.
Недостатки:
очень сложные и дорогие спутники;
невозможность работы телефонов в помещении;
низкая скорость (128 кбит/с) передачи данных и доступа в Internet;
развёртывание полной системы очень дорого ~$7 млрд
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ IRIDIUM

## Slide 26
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ Iridium – СИСТЕМА ПОКОЛЕНИЯ Iridium-NEXT
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ СВЯЗИ Iridium-NEXT
    увеличение скорости передачи данных до 1.5 Мбит/с;
    улучшение качества голосовой связи;
услуги глобального мониторинга за поверхностью Земли (влажность, температура, радиационный фон и толщина ледяного покрова);
высокоскоростная (до 30 Мбит/с) передачи данных в Ka band на мобильные терминалы;
передача данных в режиме вещания;
использование новых недорогих шлюзовых станций, интегрируемых в существующую наземную инфраструктуру.
Система Iridium-NEXT – запуск 81 КА (Thales Alenia Space) в 2015 году
Эксплуатация системы Iridium-NEXT начнётся в 2016 году
Общие расходы на развёртывание системы Iridium-NEXT ~ $6 млрд

## Slide 27
5. СИСТЕМА АРКТИЧЕСКОЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ И ВЕЩАНИЯ
НА БАЗЕ МАЛЫХ КА